## Slide 1: Создан и сдан в эксплуатацию твердотельный модулятор индукционного типа микросекундного диапазона мощностью более 100 МВт
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук
Авторы: Бак П.А., Вощин С.В., Егорычев М.Н., Елисеев А.А., Живанков К.И., Куленко Я.В. Мозговая Л.Ф., Непей-пиво А.А., Пачков А.А.
Публикации: Идет подготовка заявки на патент. В процессе написания статья в журнал «Приборы и техника эксперимента».
Модуляторы для питания источников СВЧ энергии в ускорителях заряженных частиц являются одним из наиболее дорогостоящих и критически важных узлов, поэтому внимание, уделяемое разработке модуляторов во всем мире очень велико. Для проекта ЦКП «СКИФ» в ИЯФ СО РАН была разработана уникальная конструкция модулятора по схеме индукционного сумматора напряжения на основе полупроводниковых коммутаторов. Основные технические характеристики модулятора приведены в таблице № 1.
Таблица №1. Основные технические характеристики модулятора
Параметр | Ном. | Максим. | Ед. изм.
Выходное напряжения модулятора | 20.5 | 22 | кВ
Выходной ток модулятора | 5430 | 6000 | А
Длительность вершины импульса | 1.8 | 2.2 | мкс
Частота следования | 1 | 10 | Гц
Нестабильность вершины импульса |  | +/-0.3 | %
Импеданс нагрузки |  | 3.67 | Ом
Джиттер |  | +/-10 нс | 
Средняя выходная мощность модулятора | 300 | 4550 | Вт
Охлаждение | Естественное воздушное |  | 
Габарит (ШхДхВ) | 1000 х 1200 х 2000 |  | мм
Данная разработанная топология полупроводниковой схемы индукционного сумматора очень универсальна и способна удовлетворить требования для многих приложений импульсных устройств.