## Slide 1: Прецизионный ЯМР магнитометр “Сибирь-1”
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук
Авторы: Карпов Г.В.
Разработан прецизионный ЯМР магнитометр “Сибирь-1” специально для метрологических центров России и стран СНГ. Комплектом из 5 датчиков ЯМР магнитометр обеспечивает широкий диапазон измеряемых постоянных магнитных полей: от 15 мТл до 25 Тл. По нижней границе диапазона в 15 мТл данный магнитометр не имеет аналогов в России для ЯМР магнитометров подобного класса.
ЯМР магнитометр “Сибирь-1” выполнен в компактном виде в корпусе 1U евромеханики, подключается к любому компьютеру и имеет простую и удобную рабочую программу.
В настоящее время ЯМР-магнитометр “Сибирь-1” успешно работает в нескольких ведущих метрологических центрах России и Беларуси.
Основные параметры, характеризующие точность измерений ЯМР магнитометром “Сибирь-1”
ЯМР магнитометр “Сибирь-1” со стороны передней панели.
Параметр | Значение
Относительная погрешность измерения магнитной индукции для времени измерения 1 с при относительном градиенте поля менее 0,01 % на 1 см, в диапазоне: - от 0,2 до 2,5 Тл - от 0,1 до 0,2 Тл - от 0,015 до 0,1 Тл | менее 0.5×10-6 менее 1×10-6 менее 5×10-6
Относительная погрешность измерения магнитной индукции для времени измерения 1 с при относительном градиенте поля от 0,01 до 0.1 % на 1 см, в диапазоне: - от 0,2 до 2,5 Тл - от 0,1 до 0,2 Тл - от 0,015 до 0,1 Тл | менее 5×10-6 менее 1×10-5 менее 5×10-5
Абсолютная погрешность измерения магнитной индукции для времени измерения 1 с при относительном градиенте поля менее 0,01 % на 1 см | менее 5×10-6