## Slide 1: На установке СМОЛА экспериментально показана эффективность удержания вращающейся плазмы в винтовом магнитном поле в широком диапазоне длин свободного пробега ионов
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук
Авторы: А. В. Судников, Д. А. Аюпов, А. Д. Беклемишев, А. В. Бурдаков, И. А. Иванов, А. А. Инжеваткина, М. В. Ларичкин, В. В. Поступаев, М. С. Толкачёв, В. О. Устюжанин, И. С. Черноштанов
Публикации: Sudnikov A. V., et al. Plasma flow suppression by the linear helical mirror system // Journal of Plasma Physics. – 2022. - Vol. 88, Is. 1. - Art.nr 905880102.
Sudnikov A. V., et al. Helical magnetic mirror performance at up- and downstream
directions of the axial force // Journal of Plasma Physics. – 2022. - Vol. 88, Is. 6. - Art.nr 905880609.
Важной задачей физики открытых ловушек для термоядерной плазмы является снижение потерь плазмы вдоль силовых линий. На установке СМОЛА исследуется винтовое удержание — новый метод подавления продольных потерь. Он основан на передаче импульса ионам при вращении плазмы в винтовом магнитном поле. Исследовано течение плазмы при длине свободного пробега от одного периода винтового магнитного поля до полной длины винтовой магнитной системы. При направлении вращения, отвечающем улучшенному удержанию, подавление потока истекающей плазмы одинаково эффективно во всём диапазоне плотностей. При инвертированном направлении вращения поток существенно зависит от плотности плазмы. Это подтверждает, что основным механизмом улучшенного удержания является взаимодействие с винтовым магнитным полем.
Рис. 1. (а) Установка СМОЛА.
Отношение потока плазмы в винтовом и прямом магнитном поле:
(б) для силы, сонаправленной с потоком; (в) в режиме удержания.