## Slide 1: В ИЯФ СО РАН создан уникальный диполь с полем 2 Тл на основе неодимовых магнитов для ЦКП «СКИФ»
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук
Авторы: сектор 5-11 ИЯФ СО РАН, Кобец В.В..
Публикация: Старостенко А.А., Рыбицкая Т.В., Кобец В.В. Диполь на постоянных магнитах накопителя СКИФ // RuPac2023.
Использование постоянных магнитов позволяет сделать диполь компактным и при этом достичь большого поля в зазоре. Однако сборка такого диполя представляет собой очень сложную инженерную задачу по внесению постоянных магнитов в конструкцию и удержания их в необходимом положении. Для сборки была спроектирована и изготовлена дополнительная оснастка, сама сборка состоит из 18-ти различных этапов, которые требуется проводить в строго определённой последовательности. Первый диполь был изготовлен.
Измерение полей показало максимальной поле 1.95 Тл при выключенной корректирующей катушки и 2.14 Тл при включенной.
Параметры диполя.
Магнитная длина L | m | 0.15
R зазора магнита | mm | 15
R вак. камеры внутренний | mm | 13.5
B | T | 2.05
ΔB/B (R=10 mm) | % | ±0.03
Количество | шт | 16
Chart: Локальная кривая возбуждения
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | 250 | 150 | 50 | 0 | -50 | -150 | -250 | -350 | -450 | -550 | -650 | -750
 | 19724.3126 | 20074.7194 | 20371.5921 | 20594.8708 | 20782.7284 | 20940.8253 | 21091.4532 | 21231.8618 | 21363.3561 | 21247.5121 | 21040.895 | 20827.4356 | 20603.29 | 20365.348 | 20110.6463 | 19835.1244 | 19528.0167 | 19355.1343 | 19155.6685 | 18669.1165 | 18091.8556 | 17381.5604 | 16590.6389 | 15802.0942 | 15040.2028 | 14324.5363