## Slide 1: На открытой ловушке ГОЛ-NB достигнут рост температуры плазмы в приосевой области с 25 до 45 эВ при инжекции электронного пучка низкой энергии
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук
Авторы: В. В. Поступаев, В. И. Баткин, А. В. Бурдаков, Р. Г. Гороховский, И. А. Иванов, П. В. Калинин, К. Н. Куклин, Я. О. Куляко, Н. А. Мельников, А. В. Никишин, С. В. Полосаткин, А. Ф. Ровенских, Е. Н. Сидоров, Д. И. Сковородин, Е. Н. Скуратов
Публикации: 1. Postupaev V. V., et al. Status of GOL-NB experiments in 2025 // 14th International Conference on Open Magnetic Systems for Plasma Confinement, September 22-26, 2025, Tsukuba, Japan.
2. Скуратов Е. Н., et al. Измерение динамики параметров плазмы методом томсоновского рассеяния в многопробочной ловушке ГОЛ-NB // Сборник тезисов докладов XXI Всероссийской конференции "Диагностика высокотемпературной плазмы", 29 сент. – 03 окт. 2025, Сочи, с. 153-154.
В ИЯФ СО РАН был разработан и смонтирован на многопробочной ловушке ГОЛ-NB эмиттер электронного пучка низкой энергии с термокатодом LaB6, анодом которого служил ленгмюровский слой плазменного потока, вытекающего из ловушки. Получена устойчивая генерация электронного пучка с током до 100 А при напряжении на катоде до 400 В (верхний рисунок). Пучок возникает при появлении плазмы вблизи термокатода, его ток определяется локальной. Воздействие такого электронного пучка на плазму привело к улучшению удержания частиц в ловушке и к росту электронной температуры плазмы с 25 до 45 эВ в приосевой области при концентрации электронов плазмы ≈1019 м-3 на стадии распада плазмы (нижний рисунок).
Радиальный профиль электронной температуры плазмы в момент t = 2,9 мс. Цветной заливкой показано сечение пучка
Напряжение на катоде и ток электронного пучка в системе с плазменным анодом