## Slide 1: Первое в России (а возможно и в мире) накопление тяжелых ионов в продольном фазовом пространстве с использованием электронного охлаждения
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук и Объединенный Институт Ядерных Исследований
Авторы: ИЯФ СО РАН г. Новосибирск: Е.А. Бехтенев, М. И. Брызгунов, А.В. Бублей, А.Д. Гончаров, К.М. Горчаков, И.А. Гусев, Б.А. Довженко, А.А. Жариков, Г.В. Карпов, М.Н. Кондауров, Н.С. Кремнев, В.М. Панасюк, В.В. Пархомчук, В.А. Полухин, А.А. Путьмаков, В.Б. Рева, Д.В. Сеньков, В.А. Чекавинский, Э.Р. Уразов
ОИЯИ г. Дубна: А.В. Бутенко, Е.В. Горбачев, В.А. Лебедев, И.Н. Мешков, И.Ю. Николайчук, К.Г. Осипов, Ю. В. Прокофьичев, В.С. Шпаков, С.В. Семенов, А.С. Сергеев, А.О. Сидорин, В.Л. Смирнов, Е.М. Сыресин, Р.В. Тимонин, Г.В. Трубников, П.Р. Харьюзов
Публикация: Брызгунов М.И., Рева В.Б., Пархомчук В.В. и др.,. Электронное охлаждение на низкую и высокую энергии в проекте NICA: разработка, тестирование и эксперимент. XXIX Международная конференция по ускорителям заряженных частиц (RuPAC 25), 15 – 19 September 2025, Saint-Petersburg, Сборник докладов стр. 73. Статья для журнала в печати.
Иллюстрация принципа инжекции ионов в неустойчивую фазу ВЧ-сепаратрисы).
Десять инжекций пучка в Бустер с периодом 200 мс с использованием электронного охлаждения.
Система электронного охлаждения “Бустера” НИКА предназначена для накопления пучка ионов при инжекции (на энергии ионов 3.2 МэВ/н), а также для его подготовки к выпуску в кольцо «Нуклотрон». Данная система была разработана и испытана в ИЯФ СО РАН после чего поставлена в ОИЯИ. В 2025 г. в результате совместной работы ОИЯИ и ИЯФ продемонстрирована многократная инжекция в продольном фазовом пространстве с использованием электронного охлаждения. Инжекция происходила в неустойчивую фазу ВЧ, после чего ионы под действием электронного охлаждения захватывались внутри сепаратрисы. В результате многократной инжекции интенсивность пучка была увеличена в 6 раз